ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене окон в здании поликлиники по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.35А

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок Выполнение работ по замене окон в здании поликлиники по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул.Н.Островского, д.35А. Место выполнения работ: — Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского, 35А. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.08.2023 года. |
| 2. Требования к качественным характеристикам работ | Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий договора. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией: № п/п Шифр, номер Наименование нормативного документа 1 2 3 Организация работ на месте проведения ремонта 1 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования 2 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 3 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 4 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 5 СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 6 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации 7 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 8 СП 51.13330.2011 Защита от шума Экологические мероприятия должны выполняться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229). |
| 3. Требования к безопасности работ | Выполнение работ осуществляется с соблюдением требований по технике безопасности, проводятся необходимые мероприятия по охране окружающей среды, противопожарные мероприятия. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами: - при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство. При выполнении работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 4. Требования к результатам работ | Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, локальным сметным расчётом, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ. По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы). |
| 5. Условия выполнения работ | Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора. Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ. Все используемые в рамках исполнения договора материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия. Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока исполнения договора. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При исполнении договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Подрядчик оформляет акты скрытых работ. Подрядчик должен осуществлять работы в соответствии с действующими нормами, настоящим Описанием объекта закупки, проектом, нормами пожарной безопасности. Работы выполняются иждивением Подрядчика, его силами и средствами, с использованием его оборудования, инструмента и материалов. Доставка на строительную площадку всего необходимого оборудования, строительной техники, инструмента производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Подрядчик может привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При проведении работ подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку помещения. Подрядчик обязан производить ежедневно уборку рабочих мест после окончания рабочего дня. Ответственность за сохранность материалов, изделий и результатов выполненных работ до подписания документа о приемке, а также за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности на объекте при выполнении работ несет Подрядчик. Подрядчик должен предоставить списочный состав работников и автотранспорта, занятого на производстве работ, для оформления допусков на территорию до начала производства работ администрации учреждения. Подрядчик по окончанию работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы, в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ. |
| 6. Требования к качеству материалов (товаров) | Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при монтаже наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все применяемые материалы: на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. Не допускается монтаж материалов, бывших в использовании. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. Применяемые материалы должны: обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; не выделять вредных веществ; соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров). |
| 7. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества | Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации. Гарантийный срок на выполненные по договору Работы составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами документа о приемке. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |
| 8. Технические характеристики изделия | 1 Наименование Оконные блоки из ПВХ- профиля 2 Наружная стенка профиля Не менее 2,5-2,7 мм 3 Стеклопакет Не менее 40 мм (2-х камерный) 4 Фурнитура Поворотно-откидная 5 Сопротивление теплоотдачи окна Не менее 0,711 м2*С/вт 6 Монтажная ширина профиля и камерность рама Не менее 70 мм (5 камер) створка Не менее 70 мм (5 камер) 7 Армировка профиля рамы замкнутая 8 Армировка профиля створки Г- образная 9 Толщина армировки Не менее 1,3-1,4 мм 10 Резиновое уплотнения Комбинированное (серое) 12 Блокиратор в фурнитуре да 13 Микропроветривание да 14 Москитная сетка да |
| 9. Эскизы и размеры оконных блоков, материалы используемые при монтаже оконных блоков | Вид на изделие: со стороны открывания Фурнитура поворотно-откидная Размеры 1250 x 1750 мм Количество 30 Цвет внутри / снаружи Белый. / Белый. Уплотнение Серый / Серый Заполнение Стеклопакет 40мм Пакет прозрач. Москитная сетка М/С эконом 562 x 1238 мм Тип / цвет ручки Ручка оконная Стандарт / Белый. Вид на изделие: со стороны открывания Фурнитура поворотно-откидная Размеры 1060 x 1600 мм Количество 40 Цвет внутри / снаружи Белый. / Белый. Уплотнение Серый / Серый Заполнение Стеклопакет 40мм Пакет прозрач. Москитная сетка М/С эконом 468 x 1517 мм Тип / цвет ручки Ручка оконная Стандарт / Белый. Вид на изделие: со стороны открывания Фурнитура поворотно-откидная Размеры 700 x 1750 мм Количество 2 Цвет внутри / снаружи Белый. / Белый. Уплотнение Серый / Серый Заполнение Стеклопакет 40мм Пакет прозрач. Москитная сетка М/С эконом 617 x 1238 мм Тип / цвет ручки Ручка окон. Harmony без логотипа / Белый. ** Размеры оконных блоков требуют перезамера. Перечень материалов, используемых при выполнении работ: № п/п Материал Характеристика 1 Подоконный профиль Материал -поливинилхлорид. Толщина защитной плёнки -не менее 35 мкМ. Должен быть термостойкий и трудно воспламеняющийся, устойчив к механическим воздействиям, к УФ -излучению. Не должен пропускать влагу. Не должен содержать формальдегидных смол. Ширина -не менее 200мм и не более 400мм в зависимости от места установки. В комплекте с торцевой накладкой. ГОСТ 30673 -2013. 2 Наружный отлив Материал -оцинкованная сталь, окрашенная в белый цвет. Толщиной -не менее 0,5мм, шириной -не менее 300мм ГОСТ 19904-90. 3 Финишный профиль Материал -поливинилхлорид. Размеры: 40х40мм. Цвет -белый. ГОСТ 30673 -2013) 4 Сэндвич-панель для внутренней отделки откосов Материал -поливинилхлорид. Ширина -не менее 200мм. Толщина -не менее 10мм, со временем сохраняют тепло, не темнеют. 5 Сталь оцинкованная для наружной отделки откосов Материал -оцинкованная сталь, окрашенная в белый цвет. Толщиной -не менее 0,5мм, шириной -не менее 300мм ГОСТ 19904-90. |